VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

1. Vyměření

Vertikální je možno umístit do otvoru nebo před otvor (na strop nebo na stěnu).

Šířku a výšku vertikální žaluzie měříme tímto způsobem:

š .... (šířka)

a) upevnění do otvoru

Měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší než je skutečná šířka otvoru.

b) upevnění na otvor

Do objednávkového listu se uvádí zpravidla šířka o 200 mm větší než je skutečná šířka otvoru.

Vertikální žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry do šíře 6 000 mm.

v .... (výška)

Měří se celková výška včetně horního profilu.

a) výška k parapetu

Od skutečné celkové výšky se odečítá 10 až 30 mm, tato se pak uvede do objednávkového listu.

b) výška k podlaze

Od skutečné celkové výšky se odečítá 30 až 50 mm, tato se pak rovněž uvede do objednávkového listu.

Montáž strop 	Montáž stěna 	Montáž strop 	Montáž stěna

Vyměření a montáž vertikálních žaluzií atypických tvarů (tzn. šikmé, obloukové atd.) doporučujeme konzultovat

s výrobcem.

Délka ovládání:

- dle požadavku zákazníka. Pokud není uvedena, volí se standardně 2/3 výšky žaluzie.

2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším

nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

Pomůcky k montáži:

svinovací metr

tužka

vodováha

vrtačka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu

akumulátorová vrtačka

magnetický nadstavec, bity PZ2

kladívko

vruty, hmoždinky

nůž, nůžky

|  | montáž do stropu | montáž na stěnu | Montáž do stropu (sádrokarton) |
| --- | --- | --- | --- |
| vrut/hmoždinka | 4 mm /8 mm | 4 mm /8 mm | 3 mm x 20 / BIT, hmoždinka Fischer |
| vrták Ø | 8 mm | 8 mm | --------- |

Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům.

Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci.

Vlastní montáž:

a) montáž do stropu

dle počtu dodaných klipů navrtáme požadovaný počet

otvorů pro hmoždinku průměru 8 mm, ve vzdálenosti

minimálně 80 mm od kolmé stěny

pomocí vrutů 4mm připevníme klipy (délku vrutů určíme dle struktury materiálu stropu)

do připravených klipů nacvakneme horní profil

pomocí ovládacího řetízku natočíme vozíky tak, abychom lamely věšely kolmo k hornímu profilu

zavěsíme lamely

provedeme kontrolu natáčení a shrnování

b) montáž na stěnu

naznačíme otvory pro uchycení konzol (na jednu konzolu dva otvory)

navrtáme otvory zpravidla o průměru 8 mm

zasuneme hmoždinky

konzoly s klipy přišroubujeme

do připravených klipů nacvakneme horní profil

pomocí ovládacího řetízku natočíme vozíky tak, abychom lamely věšely kolmo k hornímu profilu

zavěsíme lamely provedeme kontrolu natáčení a shrnování

Montáž do otvoru (do stropu)

Montáž před otvor (na stěnu)

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE - ŠÍŘKA PAKETU

Šířka paketu – ovládání typ 1, typ 2

Šířka paketu (a) v mm = (počet vozíků -1) x 10,8 mm

Pozn. 1 vozík = 10,8 mm

| Šířka žaluzie (mm) | Šířka paketu (a) (mm) |
| --- | --- |
|  | Lamela 127 mm | Lamela 89 mm |
|  | a | b + c | a | b + c |
| 1000 | 86 | 78,5 | 130 | 59,5 |
| 1500 | 130 | 78,5 | 195 | 59,5 |
| 2000 | 184 | 78,5 | 270 | 59,5 |
| 2500 | 227 | 78,5 | 335 | 59,5 |
| 3000 | 270 | 78,5 | 400 | 59,5 |
| 3500 | 313 | 78,5 | 475 | 59,5 |
| 4000 | 367 | 78,5 | 540 | 59,5 |
| 4500 | 410 | 78,5 | 605 | 59,5 |
| 5000 | 454 | 78,5 | 680 | 59,5 |
| 5500 | 508 | 78,5 | 745 | 59,5 |
| 5950 | 551 | 78,5 | 810 | 59,5 |

(b) Ovládací mechanismus = 15 mm

(c) ½ šíře lamely = 127 / 2 = 63,5 mm, příp. 89 / 2 = 44,5 mm

Šířka paketu – ovládání typ 3, typ 4 (opona)

(a) Šířka paketu v mm = (počet vozíků / 2 – 1) x 10,8 mm

Pozn. 1 vozík = 10,8 mm

| Šířka žaluzie (mm) | Šířka paketu (a) (mm) |
| --- | --- |
|  | Lamela 127 mm | Lamela 89 mm |
|  | Levá strana | Pravá strana | Levá strana | Pravá strana |
|  | a | b + c | a | a | b + c | a |
| 1000 | 49 | 78,5 | 49 | 70 | 59,5 | 70 |
| 1500 | 70 | 78,5 | 70 | 103 | 59,5 | 103 |
| 2000 | 92 | 78,5 | 92 | 135 | 59,5 | 135 |
| 2500 | 113 | 78,5 | 113 | 167 | 59,5 | 167 |
| 3000 | 135 | 78,5 | 135 | 200 | 59,5 | 200 |
| 3500 | 167 | 78,5 | 167 | 243 | 59,5 | 243 |
| 4000 | 189 | 78,5 | 189 | 275 | 59,5 | 275 |
| 4500 | 211 | 78,5 | 211 | 308 | 59,5 | 308 |
| 5000 | 232 | 78,5 | 232 | 340 | 59,5 | 340 |
| 5500 | 254 | 78,5 | 254 | 373 | 59,5 | 373 |
| 5950 | 275 | 78,5 | 275 | 405 | 59,5 | 405 |

(b) Ovládací mechanismus = 15 mm

(c) ½ šíře lamely = 127 / 2 = 63,5 mm, příp. 89 / 2 = 44,5 mm