STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

1. Vyměření okna:

Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž je 40 mm.

Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem

š .... (šířka)

Měříme od levého vrcholu k pravému vrcholu rámu okenního křídla a to nahoře, v místě uchycení žaluzie.

Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1200 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v .... (výška)

Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu ke spodnímu vrcholu rámu okenního křídla, který zapíšeme do objednávkového formuláře žaluzie.

Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1600 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem.

V objednávkovém formuláři je potřeba specifikovat:

1. rozměr

2. typ okna + identifikační číslo okna.

3. úhel zasklívací lišty (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)

POZOR!

Pokud střešní okno není vybaveno typovým štítkem, a není tím pádem možnost určení úhlu zasklívací lišty, je nutné do objednávkového formuláře uvést, vedle rozměrů na vrcholech rámu, také rozměry u skla, včetně hloubky rámu křídla. Z těchto tří parametrů se dá odvodit přesný úhel zasklívací lišty rámu střešního okna.

POZOR!!! ÚHEL SKLONU STŘECHY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 30° A VĚTŠÍ JAK 90°

2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

Pomůcky k montáži:

vrtačka

křížový šroubovák

nůž, nůžky, kleště

|  | pro uchycení klipu |
| --- | --- |
| vrut | 3x17 |

Kontrola:

před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie sdělte prosím výrobci.

žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží

odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži

Vlastní montáž:

žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží

odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži

upevnění stropních úchytek:

přiložte plastovou stropní úchytku s přiloženou podložkou pro daný úhel k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti 80 mm od okraje

stropní úchytku přišroubujte a poté odlomte přesahující část úchytky

upevnění horního profilu:

uchopte horní profil do obou rukou a zavěste horní profil přední částí o klip a zacvakněte směrem k oknu profil do klipu

přední část horního profilu leží na rámu okna

montáž vodících lišt pro žaluzii ovládanou jezdcem:

před nasunutím vodících lišt, vsuneme ovládací jezdec na vodící lištu

pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna

vodící lišty zasuňte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte je

montáž vodících lišt pro žaluzii ovládanou kolečkem:

vodící lišty zasuňte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte je

pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna

upevnění napínací šňůrky:

odmotejte napínací šňůru z přepravních klipů na žaluzii a uvolněte napínací šňůrku

POZOR! V žádném případě nesundáváme přepravní klipy !!!

napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt

upevnění ovládací šňůry pro žaluzii ovládanou jezdcem:

smyčku šňůry ovládacího jezdce vložíme za kolečko do paty vodící lišty

v případě neúplné funkce naklápění lamel, nutno napínací šňůru jezdce povolit nebo utáhnout

seřízení brzdy žaluzie:

v případě potřeby lze do seřídit brzdu žaluzie nastavením napínacích šňůr.

brzdu seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry. Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je žaluzie brzděna.

správně nastavená brzda drží žaluzii v jakékoli pozici vytažení

středová fixace:

provádí se pouze u širokých žaluzií (šířka nad 1000 mm)

nejprve žaluzii vytáhněte do horní polohy

šňůrku (silon) pro středovou fixaci napněte tak, aby procházela přímo drážkou v dolním profilu

naznačte na okenním rámu pozici pro upevnění okenní konzoly a poté ji přišroubujte

dokončení:

odstraníme papírovou lepící pásku z vodících lišt, zajišťující plastový doraz lamel

odstraníme přepravní klipy z žaluzie

uchopením dolní lišty stáhneme žaluzií do spodní části okna. Tím se nám plastové dorazy lamel zaseknou do spodní lišty a žaluzie je připravena k úspěšnému užívání.

ovládání žaluzie:

Názorná montáž pro žaluzii ovládanou kolečkem

Názorná montáž pro žaluzii ovládanou kolečkem