INTERIÉROVÁ ROLETA VERRA a VERRA metal 25, 42, 50

1. Vyměření

pro montáž před otvor	pro montáž do otvoru

Roletu je možno umístit do otvoru nebo před otvor (na strop nebo na stěnu).

Šířku a výšku rolety měříme tímto způsobem:

š .... (šířka) 
a) upevnění do otvoru

Měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší než je skutečná šířka otvoru.

b) upevnění na otvor

Do objednávkového listu se uvádí zpravidla šířka o 200 mm větší než je skutečná šířka otvoru.

v .... (výška)
měří se celková výška včetně horního profilu.

Standardní rozměry Verra metal, Verra

| Látky s gramáží do 170 g/m2 | Min. šířka (mm) | Max. šířka (mm) | Max. výška (mm) | Max. plocha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERRA, trubka 25 | 300 | 1400 | 3360 | 4,7 |
| VERRA, trubka 38 | 300 | 2400 | 4170 | 10 |
| VERRA metal, trubka 25 | 300 | 1400 | 3360 | 4,7 |
| VERRA metal, trubka 42 | 700 | 3000 | 3920 | 11,8 |
| VERRA metal, trubka 50 | 700 | 3500 | 6050 | 21,2 |

| Látky s gramáží 171g/ m2 – 260 g/ m2 | Min. šířka (mm) | Max. šířka (mm) | Max. výška (mm) | Max. plocha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERRA, trubka 25 | 300 | 1400 | 2200 | 3,1 |
| VERRA, trubka 38 | 300 | 2400 | 2720 | 6,5 |
| VERRA metal, trubka 25 | 300 | 1400 | 2200 | 3,1 |
| VERRA metal, trubka 42 | 700 | 3000 | 2560 | 7,7 |
| VERRA metal, trubka 50 | 700 | 3500 | 3960 | 13,9 |

| Látky s gramáží 261/ m2 – 365 g/ m2 | Min. šířka (mm) | Max. šířka (mm) | Max. výška (mm) | Max. plocha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERRA, trubka 25 | 300 | 1400 | 1570 | 2,2 |
| VERRA, trubka 38 | 300 | 2400 | 1940 | 4,7 |
| VERRA metal, trubka 25 | 300 | 1400 | 1570 | 2,2 |
| VERRA metal, trubka 42 | 700 | 3000 | 1830 | 5,5 |
| VERRA metal, trubka 50 | 700 | 3500 | 2820 | 9,9 |

| Látky DEN-NOC | Min. šířka (mm) | Max. šířka (mm) | Max. výška (mm) | Max. plocha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERRA metal, trubka 25 | 300 | 1800 | 2500*/1700** | 4,5* (3**) |
| VERRA metal, trubka 42 | 700 | 2200 | 2500 | 5,5 |
| VERRA metal, trubka 50 | 700 | 2200 | 2500 | 5,5 |

* tloušťka látky =< 0,35 mm (látka CORFU 110g/m2);

** tloušťka látky =< 0,55 mm (látka CYPRUS 167g/m2)

Doplňující informace:

Stanovení max. rozměrů rolety (šířky, výšky, plochy) závisí na použitém typu látky (resp. její gramáži a rozměrových dispozicích).

Přesné garantované limitní rozměry dle jednotlivých typů látky (dle váhy) naleznete v podrobnější tabulce, která je přílohou objednávkového formuláře.

Délka ovládání:
pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí standardně se 2/3 z výšky rolety.

2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími. 
Pomůcky k montáži:

svinovací metr

tužka

vodováha

vrtačka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu

akumulátorová vrtačka

magnetický nástavec, bity PZ2

kladívko

vruty, hmoždinky

nůž, nůžky

Kontrola:

před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, nebo rolety sdělte prosím výrobci.

Vlastní montáž roleta VERRA:

zkontrolujeme roletku, zda její rozměr odpovídá požadované šíři

naznačíme místo pro uchycení bočních dílů rolety (na jeden díl dvě kotvící místa), roleta musí být namontována ve vodorovné poloze

boční konzoly uchytíme spojovacími prvky, jednu z konzol nedotahujeme zcela kvůli pozdějšímu seřízení

do namontovaných konzol nasuneme roletku, lehce dotažený boční díl dotlačíme na doraz a dotáhneme

roletku zasuneme směrem ke zdi (ozve se klapnutí)

pomocí druhé spojky řetízku nastavíme spodní koncovou polohu

zkontrolujeme funkčnost rolety a činnost brzdy.

Názorná montáž rolety Verra (stěna / strop)

Vlastní montáž VERRA metal:

Vlastní montáž VERRA metal:

zkontrolujeme roletku, zda její rozměr odpovídá požadované šíři

naznačíme místo pro uchycení bočních dílů rolety (na jeden díl dvě kotvící místa), roleta musí být namontována ve vodorovné poloze

boční konzoly uchytíme spojovacími prvky a pevně dotáhneme tak aby vnější vzdálenost mezi konzolami byla požadovaná šíře rolety

samotnou roletku vsuneme do takto namontovaných konzol pomocí druhé spojky řetízku nastavíme spodní koncovou polohu

zkontrolujeme funkčnost rolety a činnost brzdy

Provedení s montážním profilem (roleta VERRA METAL):

U rolety Verry metal v provedení s montážním profilem, se roletka dodává v sestaveném stavu již z výroby. Při vlastní montáži je nutné pouze umístit na stěnu či strop, v patřičné vzdálenosti montážní klipy, do kterých se samotná roletka nacvakne. Poté, již jen zbývá zkontrolovat spodní koncovou polohu a celkovou funkčnost roletky.

Pozor! U Verry metal v provedení s látkou den–noc, je roletka vždy opatřena tvz. montážním profilem, s montážními klipy.

Počet klipů

| Šířka | Počet klipů |
| --- | --- |
| 0 - 900 mm | 2 |
| 900 – 1600 mm | 3 |
| 1600 – 2200 mm | 4 |

Názorná montáž rolety VERRA METAL

Montáž strop

Montáž stěna